## Slide 1: Control y coordinación de drones Crazyflie
Alumno: Ángel Hurtado Flores
Tutor: Héctor García de Marina Peinado

## Slide 2: Índice
Introducción
  Motivación
  Descripción general
  Objetivos
  Planificación
Preliminares
  Pruebas con software oficial
  Pruebas con Paparazzi
  Desarrollo básico en Paparazzi
Control de un Crazyflie
  Control básico
  Algoritmos GVF
  Implementación de GVF
Coordinación entre Crazyflies
  Algoritmos de coordinación
  Implementación de la coordinación
  Simulación de formaciones
  Resultados de las formaciones
Conclusiones

## Slide 3: Motivación
Explorar conceptos de robótica, control y coordinación
Entender estos conceptos en el marco de los drones
Aplicar, entender y diseñar algoritmos avanzados de control y coordinación
En el futuro, aplicar la coordinación en escenarios reales prácticos

## Slide 4: Descripción general
Crazyflie 2.1
UAV (popularmente llamado dron) de contenidas dimensiones y peso
Se le puede cambiar el firmware por uno open source
Queremos mover coordinadamente 2 o más drones
Posicionamiento
Permite la localización en el espacio. Ejemplo:
Loco Positioning Node como puntos de referencia o anchors
Loco Positioning Deck para cada Crazyflie
Existen más alternativas
Paparazzi UAV
Proyecto que abarca software, firmware y hardware para UAVs
Usaremos un firmware para Crazyflie 2.1 que expandiremos
Usaremos el software Paparazzi Center para control del dron

## Slide 5: Objetivos
El objetivo final trata de conseguir que los Crazyflies puedan seguir trayectorias de forma coordinada utilizando firmware y software open source de Paparazzi UAV.
OBJ-1: familiarización con el trabajo. Realización de la planificación, objetivos etc…
Preliminares (OBJ-2): se montará el dron y se harán pruebas que verifiquen su correcto funcionamiento básico
Control de un Crazyflie (OBJ-3): control de un solo Crazyflie con hovering (PID) y posterior adición de algoritmos de control (GVF)
Coordinación entre Crazyflies (OBJ-4): extender el objetivo 3 añadiendo coordinación entre 2 o más drones.
Conclusiones (OBJ-5): entender los resultados, posibles aplicaciones y extraer conclusiones
OBJ-6: Repaso general del trabajo. Modificaciones leves al resto de objetivos

## Slide 6: Planificación

## Slide 7: Índice
Introducción
  Motivación
  Descripción general
  Objetivos
  Planificación
Preliminares
  Montaje
  Pruebas con software oficial
  Pruebas con Paparazzi
  Desarrollo básico en Paparazzi
Control de un Crazyflie
  Control básico
  Algoritmos GVF
  Implementación del algoritmo
Coordinación entre Crazyflies
  Extensión de GVF para coordinación
  Implementación del algoritmo
  Simulación de formaciones
  Resultados de las formaciones
Resultados y conclusiones

## Slide 8: Pruebas con software oficial
Crazyflie 2.1
Montamos los drones (hecho)
Actualizamos firmware, no obligatorio, pero recomendable
Crazyradio 2.0
Permite conectarnos a los Crazyflie 2.1
No funciona de fábrica
Necesitamos cargar el firmware
Crazyflie Client
Permite controlar los Crazyflie
Puede actualizar el firmware de los Crazyflie
Necesita Crazyradio 2.0

## Slide 9: Variables de control de un rotorcraft
Entre las variables más típicas de control en un dron tenemos las siguientes. En negrita las que Crazyflie Client nos muestra:
Roll, pitch y yaw: Rotación sobre los ejes X, Y, Z, respectivamente
Posición en los ejes X, Y, Z (posición relativa)
Coordenadas GPS (posición absoluta)
Altura, respecto a nivel del mar o suelo
Thrust, o empuje de los motores
Nivel de batería
Velocidades y aceleraciones en cada eje

## Slide 10: Primeras pruebas

## Slide 11: Pruebas con Paparazzi
Paparazzi Center
Sustituye a Crazyflie Client
Incluye otras herramientas como Paparazzi GCS para control de los drones
Simulaciones
Podemos realizar simulaciones de vuelo usando Paparazzi Center + Paparazzi Ground Control Station
Firmware Crazyflie 2.1
Instalamos dependencias diversas y ajustamos ciertos parámetros
Cambiamos el firmware al firmware de Paparazzi siguiendo la guía oficial

## Slide 12: Cargar Firmware de paparazzi

## Slide 13: Conexión con radio

## Slide 14: Simulación

## Slide 15: Desarrollo básico con paparazzi

## Slide 18: Índice
Introducción
  Motivación
  Descripción general
  Objetivos
  Planificación
Preliminares
  Montaje
  Pruebas con software oficial
  Pruebas con Paparazzi
  Desarrollo básico en Paparazzi
Control de un Crazyflie
  Control básico
  Algoritmos GVF
  Implementación del algoritmo
Coordinación entre Crazyflies
  Extensión de GVF para coordinación
  Implementación del algoritmo
  Simulación de formaciones
  Resultados de las formaciones
Resultados y conclusiones

## Slide 19: (Des)Control básico

## Slide 20: Control básico
Necesitamos un accesorio para mejor control del dron: Opticflow + altímetro (Flow Deck v2)

## Slide 22: Control básico: Hovering

## Slide 23: Algoritmos gvf
Campo vectorial de guiado, del inglés Guiding Vector Field

## Slide 24: Implementación del algoritmo
Control mínimo
Integrado parcialmente en Paparazzi
Falta el control para rotorcrafts
Control de velocidad
Aprovechando las variables de GVF, podemos añadir control de velocidad constante
Alineación con trayectoria
Los rotorcrafts pueden alinearse o no con la trayectoria, al tener más grados de libertad
Modificamos el yaw para que mire en la dirección del campo

## Slide 25: Implementación del algoritmo: prueba

## Slide 26: Índice
Introducción
  Motivación
  Descripción general
  Objetivos
  Planificación
Preliminares
  Montaje
  Pruebas con software oficial
  Pruebas con Paparazzi
  Desarrollo básico en Paparazzi
Control de un Crazyflie
  Control básico
  Algoritmos GVF
  Implementación del algoritmo
Coordinación entre Crazyflies
  Extensión de GVF para coordinación
  Implementación del algoritmo
  Simulación de formaciones
  Resultados de las formaciones
Resultados y conclusiones

## Slide 27: Algoritmos de coordinación
Formaciones Circulares
UAVs se coordinan para ir en círculos con cierto desfase deseado entre ellos con velocidad constante
Integrado parcialmente en Paparazzi, falta soporte para rotorcrafts
Formaciones en segmentos paralelos
Ida y vuelta en segmentos de misma longitud y paralelos, los UAVs deberán tener un desfase fijo
Nueva implementación y nuevo algoritmo sólo para rotorcrafts
Ambos están pensados para aplicarse sobre un algoritmo de control, no necesariamente GVF

## Slide 28: Implementación de la coordinación
Formaciones Circulares
Al estar ya integrado en Paparazzi, tan sólo se modifica un script de Python para que pueda interactuar con rotorcrafts (distintas variables de telemetría, control etc…)
Formaciones en segmentos paralelos
Basado en el ejemplo de formaciones circulares, modificamos la lógica para que funcione con GVF en segmentos
Se añade normalización del segmento

## Slide 29: Simulación de formaciones: Circulos

## Slide 30: Simulación de formaciones: Circulos

## Slide 31: Simulación de formaciones: Segmentos

## Slide 32: Simulación de formaciones: Segmentos

## Slide 33: Resultados de las formaciones: paparazzi
Notes: Explicar que el resultado del control en Paparazzi no se mostro aun porque no era suficientemente bueno. Aquí el video, pasaremos al firmware de Bitcraze

## Slide 34: Resultados de las formaciones: Bitcraze
Notes: Mencionar que podemos ver que el control y por tanto formaciones en el firmware de Bitcraze era mucho mejor, pero se ha añadido una última simulación para comprobar si los resultados eran buenos.

## Slide 35: Resultados de las formaciones
Notes: Por último se ha hecho esta simulación / animación que verifica que de verdad funciona, dando la siguiente diapositiva como resultado

## Slide 36: Resultados de las formaciones
Notes: Resultados gráficos

## Slide 37: Resultados de las formaciones
Notes: Resultados gráficos

## Slide 38: Índice
Introducción
  Motivación
  Descripción general
  Objetivos
  Planificación
Preliminares
  Montaje
  Pruebas con software oficial
  Pruebas con Paparazzi
  Desarrollo básico en Paparazzi
Control de un Crazyflie
  Control básico
  Algoritmos GVF
  Implementación del algoritmo
Coordinación entre Crazyflies
  Extensión de GVF para coordinación
  Implementación del algoritmo
  Simulación de formaciones
  Resultados de las formaciones
Resultados y conclusiones

## Slide 39: Resultados y Conclusiones

## Slide 40: Resultados y Conclusiones
Resultados prometedores, GVF permite buen control y la coordinación tiende a bajo error.
Aplicaciones y usos futuros muy diversos
Muchas ramificaciones futuras: mejor coordinación, coordinación descentralizada, uso para N drones…
En general, buenos resultados y potencial a futuro

## Slide 41: FIN
¿Preguntas?